## Slide 1
1、分析用户的业务活动，建立用户业务数据流图
三、用户需求分析过程
① 详细了解各个用户（科员或部门）当前业务活动、业务流程和业务处理中各个环节之间的信息流动顺序、处理顺序、需要的信息存储支持和处理的结果信息存储需求。
② 梳理各个业务活动和业务流程中的输入信息和输出信息及其与中间信息的关系。
③ 建立描述用户业务处理及其信息流动过程的数据流图。

## Slide 2
分析方法：查阅各部门的业务处理记录和档案资料，和用户进行个别询问和座谈交流，视情进行必要的跟班作业，问卷调查等。
分析结果标志：建立描述用户业务信息流动和处理逻辑的数据流图。
1、分析用户的业务活动，建立用户业务数据流图
三、用户需求分析过程

## Slide 3
① 收集和整理描述用户业务信息流动和业务处理要求所涉及的各种数据信息，包括：帐表、单据、报表、合同和档案中的数据描述要求，从各种规章、制度和业务处理文件中抽取出来的数据描述信息。
② 通过进一步的梳理和分类，标注出各个数据所相关的业务范围或相关部门。
③ 确定每类信息中数据元素的确切的名称、类型、长度、取值范围和应用特征。
2、整理用户业务信息流动和处理的数据信息，建立描述数据信息的数据字典
三、用户需求分析过程

## Slide 4
基本方法：从涉及的各种文档资料中收集、分析和整理建立数据库所需的数据信息，并通过必要的个别交谈咨询和问卷调研等措施，完善收集和整理的数据信息。
成果标志：完成数据字典的编制。
2、整理用户业务信息流动和处理的数据信息，建立描述数据信息的数据字典
三、用户需求分析过程

## Slide 5
① 进一步了解和细化用户组织中各个业务部门的信息处理要求，也即他们希望从数据库中获得哪些信息，要获取的信息包括哪些具体内容；希望数据库应用系统完成什么样的处理功能，对数据的处理方式和响应时间有什么样的要求。
② 进而根据计算机目前的处理能力来确定系统应实现的功能和所应具有的性能。
3、分析用户的信息处理要求，确定系统的信息管理和系统处理功能
三、用户需求分析过程

## Slide 6
基本方法：查阅业务处理记录和档案资料，个别交谈询问和集体座谈交流，进行必要的跟班作业。
分析的结果：以文档形式描述的系统功能需求列表、系统性能要求列表和必要的辅助说明信息。
3、分析用户的信息处理要求，确定系统的信息管理和系统处理功能
三、用户需求分析过程

## Slide 7
调研了解用户组织的机构组成、各个部门的职责及其相互关系、各个部门的规模和地理分布范围等信息，为系统网络环境及体系结构、系统硬件环境及性能要求、系统的软件环境配置及开发工具需求等的确定提供依据。
4、调研用户组织的机构组成和地理分布，初步确定系统的软硬环境配置方案
三、用户需求分析过程

## Slide 8
基本方法：与该用户组织中的有关领导和业务主管进行座谈，索取和收集相关的文档资料。在调研了解的基础上，勾画出一张能够比较全面反映该用户组织机构及其相互关系的组织机构层次方框图。
4、调研用户组织的机构组成和地理分布，初步确定系统的软硬环境配置方案
三、用户需求分析过程

## Slide 9
XX大学教务部
教务处
继续教育处
计划办
培养办
研究生处
教保处
教务长
主管副部长
主管副部长
主管副部长
教学实施办
学位办
主管副部长
教材办
招生办
图3.3 组织机构层次方框图示例
三、用户需求分析过程

## Slide 10
接着：① 根据各个部门的地理分布情况和初步的投资意向，初步确定系统的网络拓扑结构和网络软硬件配置。
② 根据整个系统的信息处理需求，确定系统相关的硬件、软件配置，给出相应的开发平台与开发工具需求。
③ 根据用户组织的性质和信息安全要求，确定相应的信息安全措施。
4、调研用户组织的机构组成和地理分布，初步确定系统的软硬环境配置方案
三、用户需求分析过程

## Slide 11
收集、整理将要管理的实际数据及其组织格式，进一步完善数据字典中有关数据信息的描述，为数据库概念结构和数据库逻辑结构的设计提供参考，为后续的系统实现验证和实际数据的录入奠定基础。
5、收集、整理需要进行管理的具体数据
三、用户需求分析过程

## Slide 12
三、用户需求分析过程
用户需求分析的结果：
完整的系统需求分析说明书。
#

## Slide 13
四、数据库应用系统的功能需求
功能包括：
① 建立的数据库应用系统的信息管理功能；
② 基于该数据库应用系统的信息处理功能和辅助决策功能。

## Slide 14
四、数据库应用系统的功能需求
1、教学管理数据库应用系统的功能需求示例
1）学生信息管理
① 学生信息的录入、修改、删除和灵活多样的查询功能；
② 学生选课信息的录入、修改、删除和查询功能；
③ 学生课程考试成绩的录入、修改、删除和灵活多样的查询功能（比如，统计、排名等）；
④ 学生留级、休学等特殊信息的管理功能。

## Slide 15
四、数据库应用系统的功能需求
1、教学管理数据库应用系统的功能需求示例
2）课程信息管理
① 课程基本信息的录入、修改、删除和查询功能；
② 专业选课信息及选课要求信息的查询功能 ；
③ 课程安排及其主讲教师信息的查询功能等。

## Slide 16
四、数据库应用系统的功能需求
1、教学管理数据库应用系统的功能需求示例
3）院系及专业信息管理
院系机构设置和专业设置信息的管理，包括相关的录入、修改、删除和查询功能。
4）各种管理信息的报表输出和打印功能

## Slide 17
四、数据库应用系统的功能需求
2、企业网站的功能需求示例
1）新闻发布
2）产品展示
3）用户管理
4）需求调查与信息反馈
5）网上购物
6）人才招聘
7）企业论坛

## Slide 18
五、数据库应用系统环境配置与安全性需求
1、 数据库应用系统的环境配置
依据用户需求分析获知的建立系统的复杂程度；用户组织的规模、管理层次及其相互间的业务关系；用户组织各分机构的地理分布（一个办公室，一个建筑物内，一个大院内，一个城市的不同街区，位于不同的城市等），确定要建的数据库应用系统的环境配置。

## Slide 19
五、数据库应用系统环境配置与安全性需求
1、 数据库应用系统的环境配置
1）单机数据库应用系统还是基于网络的数据库应用系统；
2）采用的操作系统和数据库软件是什么。

## Slide 20
五、数据库应用系统环境配置与安全性需求
2、系统的安全性需求
1）数据库数据的备份策略；
2）用户操作权限的授权和控制；
3）数据库加密方式，网络防火墙的配置，信息传输中的安全措施等。
#

## Slide 21
本次课复习要点
数据流图（概念，与程序流程图的区别）
数据库的主要功能需求
数据库的安全性需求

## Slide 22
谢谢大家！